## Slide 1
Mecánica de fluidos
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Mecánica.
Curso: Mecánica de Medios Continuos
SANTIAGO, CHILE.
2021
Mecánica de medios continuos

## Slide 2: Derivada temporal
Derivada temporal: material, local y convectiva
: Cualquier propiedad (de carácter escalar, vectorial o tensorial).
El término convección se aplica a fenómenos relacionados con el transporte de masa (o partículas).

## Slide 3: Trayectoria y línea de corriente
Trayectoria: lugar geométrico de las posiciones que ocupa una partícula en el espacio a lo largo del tiempo.
Línea de corriente: Familia de curvas que, para cada instante de tiempo, son las envolventes del campo de velocidades. La tangente en cada punto de una línea de corriente tiene la misma dirección y sentido que el vector de velocidad en dicho punto.

## Slide 4: Ecuaciones de balance del problema termomecánico
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Balance de momentum lineal. Ecuación de movimiento de Cauchy. | 3 ecuaciones
 | Balance de momentum angular. Simetría del tensor de tensión de Cauchy. | 3 ecuaciones
 | Balance de energía. Primera ley de la termodinámica. | 1 ecuación
Desigualdad de Clausius-Planck: Desigualdad de flujo de calor: | Segunda ley de la termodinámica. | 2 restricciones
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Balance de momentum lineal. Ecuación de movimiento de Cauchy. | 3 ecuaciones
 | Balance de momentum angular. Simetría del tensor de tensión de Cauchy. | 3 ecuaciones
 | Balance de energía. Primera ley de la termodinámica. | 1 ecuación
 | Segunda ley de la termodinámica. | 2 restricciones

## Slide 5
 | Ecuación constitutiva termomecánica | 6 ecuaciones
 | Ecuación constitutiva de la entropía | 1 ecuación
 | Ecuación de conducción de calor. Ley de Fourier. | 3 ecuaciones
 | Ecuación calórica de estado. | 1 ecuación
 | Ecuación cinética de estado. | 1 ecuación
 | Ecuación constitutiva termomecánica | 6 ecuaciones
 | Ecuación constitutiva de la entropía | 1 ecuación
 | Ecuación de conducción de calor. Ley de Fourier. | 3 ecuaciones
 | Ecuación calórica de estado. | 1 ecuación
 | Ecuación cinética de estado. | 1 ecuación
Ecuaciones constitutivas del problema termomecánico

## Slide 6: Fluidos en reposo y en movimiento
Fluido en reposo
  Componentes de esfuerzo de corte = 0.
  Vector tracción (de compresión) solo es función de la presión. (, presión hidrostática, presión media, presión termodinámica)
Fluido en movimiento
  Esfuerzo de corte generalmente distinto de 0.

## Slide 7: Fluidos no viscosos y viscosos
Fluidos no viscosos (fluidos perfectos)
  Solo resistencia normal.
Fluido viscoso
  Presión termodinámica relacionada a ρ y , mediante la ecuación de estado

## Slide 8: Fluido incompresible, compresible, y barotrópico
Fluido incompresible:
  Densidad constante.
  Movimiento isocórico
Fluido compresible
  Presión depende de la densidad de masa y temperatura.
  Descrita a través de la ecuación de estado:
fluido barotrópico
  Ecuación cinética de estado en función de la densidad.
  Ecuación de
  continuidad
  de masa

## Slide 9: Flujo irrotacional y flujo constante (estacionario)
Flujo irrotacional:
  Tensor spin es nulo en cada punto del fluido.
  Irrotacional e incompresible:
Flujo constante
  Tasa de cambio de la velocidad.
0

## Slide 10: Ecuaciones constitutivas en fluidos viscosos
Fluidos de Stokes o stokesianos.
  f es función no lineal de sus argumentos.
Fluidos newtonianos.
  f es función lineal de sus argumentos.
Fluidos perfectos.

## Slide 11: Fluido barotrópico perfecto
Fluido barotrópico perfecto: fluido newtoniano con viscosidad nula.
  problema mecánico.
  Problema térmico.
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Balance de momentum lineal. Ecuación de movimiento de Euler. (fluidos no viscosos incompresibles) | 3 ecuaciones
 | Ecuación cinética de estado. | 1 restricción
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Balance de momentum lineal. Ecuación de movimiento de Euler. (fluidos no viscosos incompresibles) | 3 ecuaciones
 | Ecuación cinética de estado. | 1 restricción
5 incógnitas
escalares: p, ρ, v
 | Ecuación térmica constitutiva. Ley de Fourier. | 3 ecuaciones
 | Balance de energía. Primera ley termodinámica. | 1 ecuación
 | Ecuación cinética de estado. | 1 restricción
 | Ecuación térmica constitutiva. Ley de Fourier. | 3 ecuaciones
 | Balance de energía. Primera ley termodinámica. | 1 ecuación
 | Ecuación cinética de estado. | 1 restricción
5 incógnitas:
u, q, T

## Slide 12: Fluido newtoniano viscoso
Si se desacopla el problema térmico del mecánico:
  Ecuación constitutiva mecánica :
Donde : tensor constitutivo viscoso de 4to orden.
  Si es un medio isótropo  tensor de esfuerzo es simétrico
  Sustituyendo en la ecuación constitutiva:
Ley de Navier-Poisson
(fluido Newtoniano)
Ley de Navier-Poisson
(fluido Newtoniano incompresible)

## Slide 13
Considerando la ecuación de movimiento:
Considerando 2 lemmas útiles:
Y considerando la ecuación constitutiva de esfuerzo:
Desarrollando el primer término de la ecuación de movimiento:
Fluido newtoniano viscoso barotrópico

## Slide 14
Demostración de Lemma 1:

## Slide 15
Ahora, la ecuación de movimiento:
La ecuación de Navier-Stokes es esencialmente la ecuación de movimiento (ecuación de Cauchy) expresado en términos de la velocidad y presión.
ECUACIÓN DE NAVIER - STOKES
Fluido newtoniano viscoso barotrópico
Fuerza debido
al gradiente de presión
Fuerzas viscosas debido al contacto entre partículas vecinas
Fuerzas de cuerpo
(body forces)
Fuerzas de inercia

## Slide 16: Fluido newtoniano viscoso barotrópico
Desacoplando el problema mecánico del térmico.
Ecuaciones de balance y constitutivas para fluido newtoniano viscoso barotrópico.
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Ecuación de Navier-Stokes | 3 ecuaciones
 | Ecuación cinética de estado | 1 restricciones
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Ecuación de Navier-Stokes | 3 ecuaciones
 | Ecuación cinética de estado | 1 restricciones

## Slide 17: Fluido Newtoniano viscoso
Si se considera la influencia de la temperatura.
Ecuación de energía:
Ley de Fourier:
: viscosidad volumétrica (bulk viscosity)
μ: viscosidad cinemática.
d’: parte desviadora del tensor velocidad de deformación.
Las componentes de disipación: trabajo realizado por la fuerzas viscosas.
Trabajo
recuperable
Trabajo
disipativo
Variación de
Energía interna
Trabajo mecánico
de la presión
termodinámica
Calor generado
por fuentes internas
y conducción por volumen
y tiempo unitario
Trabajo disipativo

## Slide 18: Fluido newtoniano viscoso
Ecuaciones del problema de mecánica de fluidos con fluido newtonianos viscosos.
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Ecuación de Navier-Stokes. | 3 ecuaciones
 | Balance de energía. | 1 ecuación
 | Ecuación calórica de estado. | 1 ecuación
 | Ecuación cinética de estado. | 1 restricciones
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad. | 1 ecuación
 | Ecuación de Navier-Stokes. | 3 ecuaciones
 | Balance de energía. | 1 ecuación
 | Ecuación calórica de estado. | 1 ecuación
 | Ecuación cinética de estado. | 1 restricciones

## Slide 19: Fluido de Stokes
Fluidos con viscosidad volumétrica nula.
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad.
 | Ecuación de Navier-Stokes.
 | Balance de energía.
 | Ecuación calórica de estado.
 | Ecuación cinética de estado.
 | Ecuación constitutiva.
 | Conservación de la masa. Ecuación de continuidad.
 | Ecuación de Navier-Stokes.
 | Balance de energía.
 | Ecuación calórica de estado.
 | Ecuación cinética de estado.
 | Ecuación constitutiva.

## Slide 20: Referencias
(1). Oliver X., Mecánica de medios continuos para ingenieros, Edicions UPC, 2000.
(2). Chaves E. , Notes on Continuum Mechanics, First edition, 2013.
(3). Continuum Mechanics – Lecture 23 y 24:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5B3KLQNAC5j46Ro64xF7hLV6Uf-gHUHL
(4). Online Course on Continuum Mechanics: Capítulos 9 y 10:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-8j6_XqvKQfQsmKIv0b7MFlZOJ14HoB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-8j6_XqvKQOEKfMlEwegnCcRUh4vPT4

## Slide 21
Mecánica de fluidos
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Mecánica.
Curso: Mecánica de Medios Continuos
SANTIAGO, CHILE.
2021
Mecánica de medios continuos